地籍測量實施規則

中華民國112年1月13日台內地字第1120260118號令修正發布第53條、第79條、第83條、第169條、第196條、第199條、第204條、第205條、第207條、第209條、第210條、第211條、第212條、第213條、第214條、第215條、第216條、第220條、第221條、第222條、第225條、第229條、第231條、第232條、第233條、第234條、第259條、第260條、第261條、第266條、第268條、第273條、第279條、第282條之1、第282條之2、第282條之3、第289條、第292條、第293條、第294條、第296條、第300條條文；增訂第201條之3、第221條之1、第237條之1、第261條之1條文；刪除第217條條文

### 第二編、地籍測量

#### 第三章、戶地測量 》第四節、戶地航空攝影測量

第 106 條

戶地航空攝影測量，以用立體測圖法為主，必要時得採正射投影法或糾正鑲嵌法。其作業方法如下：

一、地籍調查。

二、布設航測標。

三、航空攝影。

四、像片認點。

五、實地控制測量。

六、空中三角測量。

七、界址點坐標測量。

八、測圖或糾正鑲嵌圖。

九、實地補測及調繪。

第 107 條

下列各種點位，除另有規定外，應於實施航空攝影前布設航測標：

一、界址點。

二、都市計畫樁。

三、圖根點。

四、基本控制點（三角點、精密導線點、衛星控制點、水準點。）

五、像片控制點。

第 107 條

下列各種點位，除另有規定外，應於實施航空攝影前布設航測標：

一、界址點。

二、都市計畫樁。

三、圖根點。

四、基本控制點（三角點、精密導線點、衛星控制點、水準點。）

五、像片控制點。

六、加密控制點。

第 108 條

航測標須布設於正確點位上，其對空通視應良好，對空通視不良或航測標布設困難之點位，得於附近地點選補助點，並布設航測標。

第 109 條

航測標須視點位之地面情況，選用耐久、易布設，且與地面對比差良好之材料。航測標之形狀以方形或圓形為準，其大小以在像片上比儀器量測標大零點零一公釐為原則。

第 109 條

航測標須視點位之地面情況，選用耐久、易布設，且與地面對比差良好之材料。航測標之形狀以方形或圓形為準，其大小以在像片上比儀器量測標大零點零一毫米為原則。

第 110 條

航空攝影須先在現有適當比例之地圖上設計航線。航線方向為東西向。但得視氣侯情形及地形情況而定之。

第 111 條

航空攝影使用之飛機，應能保持穩定之航行，其速度及航高並應適合航空攝影。

第 112 條

航空攝影應於天氣晴朗，能見度佳，並於上午十時至下午二時之間實施為原則。

第 113 條

航空攝影機之選用，以配合測圖儀器為主。但須受下列之限制：

一、鏡頭輻射畸變差應小於零點零零五公釐，分解力每一公釐應多於四十根線。

二、不得使用超寬角攝影機。

三、城市及高山地區不得使用寬角攝影機。

第 113 條

航空攝影機之選用，以配合測圖儀器為主。但須受下列之限制：

一、鏡頭輻射畸變差應小於零點零零五毫米，分解力每一毫米應多於四十根線。

二、不得使用超寬角攝影機。

三、城市及高山地區不得使用寬角攝影機。

第 114 條

航空攝影像片之比例尺，依測圖比例尺之需要規定如下：

一、圖比例尺為五百分之一者，其像片比例尺應為三千分之一。

二、圖比例尺為一千分之一者，其像片比例尺應為五千分之一。

三、圖比例尺為二千五百分之一者，其像片比例尺應為九千分之一。

四、圖比例尺為五千分之一者，其像片比例尺應為一萬二千分之一。

五、圖比例尺為一萬分之一者，其像片比例尺應為二萬分之一。

以正射投影法製圖時，得視需要另定之。

第 115 條

航空攝影像片之航線間重疊為百分之三十以上，前後重疊為百分之六十以上。

第 116 條

航空攝影詳細記載攝影紀錄，其內容應包括下列各款：

一、地區名稱。

二、日期。

三、氣候。

四、飛機及攝影機型號。

五、航高、航線及對地速度。

六、底片種類、號數及比例尺。

七、露光時間及沖洗藥品。

八、作業人員。

九、其他有關資料。

第 117 條

航空攝影後，應即繪製涵蓋圖，並檢查底片。其有下列情形之一者，應重行攝影或補攝：

一、航線偏差超過百分之十。

二、重疊不足，像對不能涵蓋全測區。

三、航高過高或過低，致底片比例尺與規定相差百分之十以上。

四、航傾角或航偏角大於五度以上。

五、底片有雲、陰影過長，模糊及其他因攝影或沖洗不良，致無法用於量測及製圖。

第 118 條

像片認點應詳細記載使用儀器，確認情況及作業時間、人員等資料。經確認之點位，應在像片上刺點圈註。

第 119 條

像片控制點每像對至少四點，以空中三角測量方法測定為原則。

第 120 條

實地控制點之分布，得視空中三角測量之需要定之。

第 121 條

平面控制測量，以基本控制測量方法施行，並依本編第一章、第二章有關規定辦理之。

平面控制點應達三等三角點及三等衛星控制點以上之精度。

第 121 條

平面控制測量，以基本控制測量方法實施，並依基本測量實施規則及本編第二章有關規定辦理之。

第 122 條

高程控制測量採直接水準測量或三角高程測量方法辦理之。

第 123 條

空中三角測量採純解析空中三角測量法、類比儀器（Analogue Instru-ment）航帶空中三角測量法或獨立像對空中三角測量法施行之。

第 124 條

空中三角測量各像對之副點與翼點，應以立體轉點儀刺選圈註，並轉刺於鄰片上。

第 125 條

空中三角測量應使用二等以上之精密航測儀器；其成果應配合量測及製圖精度之要求。

第 126 條

界址點坐標之量測，以與空中三角測量合併實施為原則。

第 127 條

測得之界址坐標須展開於原圖紙上，其點位誤差應在圖上零點二公釐以內。一宗土地之相鄰界點，應連接成界址線。

第 127 條

測得之界址坐標須展開於原圖紙上，其點位誤差應在圖上零點二毫米以內。一宗土地之相鄰界點，應連接成界址線。

第 128 條

採糾正鑲嵌法時，應根據航攝底片與控制點，用糾正儀糾正為適當比例尺之照片，並鑲嵌成圖、劃分圖廓或採圖解法，直接製成原圖。

用糾正儀糾正時，對點誤差，不得超過一毫米。

第 128 條

採糾正鑲嵌法時，應根據航攝底片與控制點，用糾正儀糾正為適當比例尺之照片，並鑲嵌成圖、劃分圖廓或採圖解法，直接製成原圖。

用糾正儀糾正時，對點誤差，不得超過一公釐。

第 129 條

複照作業，根據糾正之鑲嵌照片圖，複照成需要比例尺之照片，再曬印藍圖。

第 130 條

立體測圖或糾正複照後，應根據藍圖及照片或圖解法直接製成之原圖，在實地逐號檢對調繪；其蔭蔽不清之處及照片上不能顯示之界址，並應以經緯儀或平板儀補測之。

第 131 條

地形圖之測繪規範另定之。