地籍測量實施規則

中華民國112年1月13日台內地字第1120260118號令修正發布第53條、第79條、第83條、第169條、第196條、第199條、第204條、第205條、第207條、第209條、第210條、第211條、第212條、第213條、第214條、第215條、第216條、第220條、第221條、第222條、第225條、第229條、第231條、第232條、第233條、第234條、第259條、第260條、第261條、第266條、第268條、第273條、第279條、第282條之1、第282條之2、第282條之3、第289條、第292條、第293條、第294條、第296條、第300條條文；增訂第201條之3、第221條之1、第237條之1、第261條之1條文；刪除第217條條文

### 第二編、地籍測量

#### 第二章、圖根測量 》第三節、觀測計算

第 57 條

圖根點之水平角，用精於（含）六秒讀經緯儀，採方向觀測法施測之。

前項水平角觀測，應施測二測回，其二測回之差，不得超過十二秒，水平角觀測之讀數記至秒止。

第 58 條

距離測量用精於 (含) 5 mm＋ 5 ppm電子測距儀者，以單向觀測為原則，照準觀測目標施測二次，取其平均值，算至毫米為止，二次之差不得超過十毫米。

距離測量用鋼捲尺者，應往返施測二次，取其平均值，算至毫米為止，二次之差不得超過三點二毫米√S ( S為距離，以公尺為單位) 。但在平坦地不得超過二點五毫米√S ；在地勢起伏地區不得超過三點八毫米√S 。

第 59 條

以數值法辦理地籍測量之地區，其幹導線、支導線之量距依前條第一項之規定辦理。

第 60 條

圖根測量之距離量測得以鋼捲尺或電子測距儀測定之。

以鋼捲尺施測者，其結果應加下列之改正：

一、標準尺長之改正。

二、傾斜改正。

三、化歸至平均海水面長度之改正。

以電子測距儀施測者，其結果應加下列之改正：

一、頻率偏差改正。

二、傾斜改正。

三、化歸至平均海水面長度之改正。

第 61 條

圖根測量以衛星接收儀施測者，應加下列之改正：

一、星曆改正。

二、電離層改正。

三、對流層改正。

四、衛星及接收儀時錶改正。

五、接收天線相位中心及天線高改正。

第 62 條

圖根點加測高程時，方法如下：

一、直接水準測量。

二、三角高程測量。

三、衛星定位測量。

前項高程之精度依實際需要另定之。

第 63 條

導線測量得採幹導線、支導線簡易平差或導線網嚴密平差計算之；其縱橫坐標計算至毫米為止。

第 64 條

幹導線、支導線簡易平差計算之規定如下:

一、水平角閉合差，不得超過下列之限制：

（一）以數值法辦理地籍測量之地區：

１、幹導線：20"√N（Ｎ為含起迄二已知點之導線點總數）。

２、支導線：20"√N+30"

（二）以圖解法辦理地籍測量之地區：

１、幹導線：1 '√N

２、支導線：1 '√N+1 '

二、水平角閉合差，採平均配賦，並算至秒止。

三、縱橫距閉合差，依各邊長與邊長總合之比例配賦，並算至毫米止。

四、位置閉合比數，不得超過下列之限制：

（一）以數值法辦理地籍測量之地區：

１、幹導線：1/5,000

２、支導線：1/3,000

（二）以圖解法辦理地籍測量之地區：

１、幹導線：1/3,000

２、支導線：1/2,000

前項幹導線、支導線亦得採最小自乘法嚴密平差計算之。

第 65 條

導線網平差計算，應合於前條第一項規定，並採最小自乘法嚴密平差精算之。

第 66 條

交會點之縱橫坐標，以相異三角形，採六位三角函數計算之，其差不得超過二十公分。

以數值法戶地測量不得使用交會點施測。

第 67 條

圖根測量之觀測原始紀錄、計算結果、成果圖表、圖根資料檔及點之位置略圖，由實施測量之機關永久保管，並得複製分送有關機關。